## Slide 1: LightCheck KM
SILPAKORN KM DAY 2569 · ORAL PRESENTATION
จากเครื่องวัดแสงต้นทุนต่ำ สู่ระบบความรู้
เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมสำนักงานสีเขียว
ว่าที่ ร.ต. ดร. บรรพต ดลวิทยากุล
ฝ่ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้านการบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรม · 18 ธันวาคม 2569
Notes: สวัสดีคณะกรรมการและผู้ร่วมงานทุกท่าน ผลงานนี้ชื่อ LightCheck KM จากเครื่องวัดแสงต้นทุนต่ำ สู่ระบบความรู้ เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมสำนักงานสีเขียว ใช้เวลาประมาณ 12–15 นาที: ทำไมต้องวัดแสง → แนวคิด → เครื่องมือและบทเรียน → ผลลัพธ์ → ใครนำไปใช้ได้อย่างไร และเชิญร่วมพัฒนาต่อ

## Slide 2: “รู้สึกว่าพอ” อาจไม่พอ สำหรับสายตาคนทำงานทั้งวัน
คนทำงานเป็นศูนย์กลาง
อ้างอิง: HSE (1997). Lighting at work, HSG38. hse.gov.uk/pubns/books/hsg38.htm · CCOHS (2025). Lighting Ergonomics – General. ccohs.ca/oshanswers/ergonomics/lighting_general.html
สายตาปรับตัวกับแสงสลัวจนเราไม่ทันสังเกต
แต่กล้ามเนื้อตายังต้องเพ่งอยู่ตลอดวันทำงาน ผลเสียจึงสะสมโดยไม่รู้ตัว และกระทบทั้งสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพงาน
ตาล้า ปวดตา
ต้องเพ่งเพื่อให้เห็นชัด
ที่มา: HSE
ปวดศีรษะ ไมเกรน
อาการที่พบบ่อยจากแสงไม่เหมาะสม
ที่มา: HSE · CCOHS
ซึม สมาธิลด
หงุดหงิด งานผิดพลาดง่ายขึ้น
ที่มา: HSE
มองเห็นอันตรายช้า
เพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุ
ที่มา: CCOHS
เป้าหมายไม่ใช่ “ผ่านตัวชี้วัด” แต่คือการถนอมสายตาคนทำงานทุกคน ทุกวัน
สายตาปรับตัว
≠ แสงเพียงพอ
Notes: เริ่มจากคน ไม่ได้เริ่มจากตัวชี้วัด สายตาเราปรับตัวกับแสงสลัวได้เก่งมาก จนเรารู้สึกว่าพอ ทั้งที่กล้ามเนื้อตาต้องเพ่งอยู่ตลอดวัน หน่วยงานความปลอดภัยของสหราชอาณาจักร (HSE) ระบุผลเสียที่เห็นชัดของแสงไม่เหมาะสม คือ ตาล้า ไมเกรน และปวดศีรษะ และยังเชื่อมโยงกับอาการแบบ sick building syndrome เช่น ซึม หงุดหงิด สมาธิลด CCOHS ของแคนาดาระบุว่าแสงที่เหมาะสมช่วยลดอาการตาล้าและปวดศีรษะ และช่วยให้มองเห็นอันตรายจึงลดอุบัติเหตุ เป้าหมายของงานนี้จึงไม่ใช่การผ่านตัวชี้วัด แต่คือการถนอมสายตาคนทำงานทุกคน ทุกวัน

## Slide 3: ตัวชี้วัดมีที่มา: ต้องวัดแสง เพราะแสงพอหรือไม่พอมีผลต่อคน
ที่มาของตัวชี้วัด
อ้างอิง: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2561). ประกาศ เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง · กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2561). หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง · กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (2569). เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2569 ข้อ 5.2.1. dcce.go.th/15765
สายตาคนทำงาน
ต้องการแสงที่พอจริงตลอดวัน ไม่ใช่แค่รู้สึกว่าพอ
มาตรฐานความเข้มแสง
กรมสวัสดิการฯ 2561 กำหนดค่าขั้นต่ำและวิธีวัด
Green Office ข้อ 5.2.1
วัดทุกปีด้วยเครื่องที่สอบเทียบ ห้ามใช้แอปมือถือ
LightCheck KM
คัดกรองทุกห้อง ยืนยันจุดเสี่ยง และปรับปรุง
300 lux
ค่าเฉลี่ยพื้นที่สำนักงาน
150 lux
จุดต่ำสุดของพื้นที่
400–500 lux
ณ จุดทำงาน เขียน พิมพ์ อ่าน
วัดที่ระนาบ 75 ซม. ทุกช่อง 2×2 ม. และ ณ จุดทำงาน ในสภาพทำงานปกติ ช่วงแสงธรรมชาติน้อยที่สุด
300 lux ไม่ใช่เป้าหมายในตัวเอง
แต่เป็นเส้นขั้นต่ำที่สายตาคนทำงานต้องการ
Notes: ตัวชี้วัดไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ ต้นทางคือสายตาของคนทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงกำหนดมาตรฐานความเข้มแสง: พื้นที่สำนักงานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 300 lux จุดต่ำสุด 150 lux และที่จุดทำงานเขียน พิมพ์ อ่าน 400–500 lux และกำหนดวิธีวัดที่ระนาบ 75 ซม. เป็นกริด 2×2 ม. Green Office ปี 2569 ข้อ 5.2.1 นำมาตรฐานนี้มาใช้ ให้วัดทุกปีด้วยเครื่องที่สอบเทียบแล้ว และห้ามใช้แอปมือถือ เราจึงวัดเพื่อคน ตัวเลข 300 lux คือเส้นขั้นต่ำที่สายตาต้องการ ไม่ใช่เป้าหมายในตัวเอง

## Slide 4: เครื่องมาตรฐานแพง จึงมีได้ไม่กี่เครื่อง และวัดไม่ทั่วทุกห้อง
ปัญหา
อ้างอิง: HIOKI. LUX METER FT3424 specifications (±2% rdg., JIS C 1609-1 AA). ราคา: Thai Interelectric, 26,340 ฿ + VAT 7% · github.com/banpot/LightCheck-KM/hardware/bom.md · Lorenzo, O. G. et al. (2022). A Low-Cost Luxometer Benchmark … Sensors 22(19), 7107
Chart: 
| LightCheck KM (ต้นแบบ) | HIOKI FT3424 (รวม VAT)
ราคา (บาท) | 385 | 28184
HIOKI FT3424 · ภาพ: HIOKI E.E. Corporation
~73×
ถูกกว่าเครื่องมาตรฐาน
1.4%
ของราคาเครื่องมาตรฐาน
HIOKI FT3424 = 26,340 ฿ + VAT 7% = 28,183.80 ฿ (ถูกที่สุดที่สำรวจได้) · ต้นแบบ = 89 + 200 + 70 + PLA+ ≈ 26 ฿
ห้องมาก จุดวัดมาก
หลายจุดต่อห้องตามกริด 2×2 ม. ทุกปี
แอปมือถือใช้ไม่ได้
เกณฑ์ Green Office ไม่รับผลจากแอป
เครื่องถูก ไม่ชดเชย = อ่านต่ำ
ค่าดิบต่ำกว่าจริงราว 1/3 (ผลจำลองจาก datasheet)
Notes: เครื่องวัดแสงมาตรฐานที่ราคาถูกที่สุดที่สำรวจได้ในตลาดไทยคือ HIOKI FT3424 ราคา 26,340 บาท บวก VAT 7% เป็น 28,183.80 บาท สำนักงานมีห้องจำนวนมาก แต่ละห้องต้องวัดหลายจุดตามกริด เครื่องไม่กี่เครื่องจึงวัดไม่ทันทุกห้องทุกปี ส่วนแอปมือถือก็ใช้ไม่ได้ตามเกณฑ์ ต้นแบบของเราราว 385 บาท ถูกกว่าราว 73 เท่า แต่เราพูดชัดตั้งแต่ต้นว่า ไม่ได้เทียบเท่าเครื่องมาตรฐาน — ต้นแบบมีไว้คัดกรองให้ทั่ว เครื่องมาตรฐานมีไว้ยืนยันผลทางการ

## Slide 5: ไม่ต้องการทศนิยมหลายตำแหน่ง แค่ต้องรู้ว่า “แสงพอหรือไม่”
แนวคิดหลัก
อ้างอิง: JCGM 106:2012. Evaluation of measurement data – The role of measurement uncertainty in conformity assessment · github.com/banpot/LightCheck-KM/docs/measurement-SOP.md
Lux: 305.27
R G:25x 300ms *
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ไม่ได้บอกว่าพอหรือไม่
ความคลาดเคลื่อน ±7.3% ที่ 300 lux = ±22 lux กว้างกว่าความละเอียด 0.01 lux ราว 2,000 เท่า สิ่งที่ต้องรู้จริงคือ “อยู่ฝั่งไหนของเส้น”
ไม่พอ
ปรับปรุงได้ทันที
ใกล้เส้น
ยืนยันด้วยเครื่องมาตรฐาน
พอ
ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่าง A · 262 lx
ตัวอย่าง B · 306 lx
ตัวอย่าง C · 348 lx
240
260
278
300
322
340
360
lux
เกณฑ์ 300 lux · guard band ±7.3% (U95) = 278–322 lux
คัดกรองทุกจุดด้วยเครื่องราคาถูก → ใช้เครื่องมาตรฐานเฉพาะแถบสีเหลือง (ในแบบจำลอง ≈ 13% ของจุด)
Notes: นี่คือหัวใจของงาน เราไม่ได้ต้องการเครื่องที่อ่านได้ละเอียดถึงทศนิยมสองตำแหน่ง จอแสดง 305.27 lux ดูแม่นยำ แต่ถ้าความคลาดเคลื่อนจริง ±7% ทศนิยมก็ไม่ได้บอกอะไร คำถามที่คนทำงานต้องการคำตอบคือ ห้องนี้แสงพอหรือไม่ จึงออกแบบเป็นการตัดสินใจ 3 โซนรอบเกณฑ์ 300 lux: ต่ำกว่า 278 = ไม่พอ ปรับปรุงได้เลย, 278–322 = ใกล้เส้น ส่งยืนยันด้วยเครื่องมาตรฐาน, สูงกว่า 322 = พอ แถบกลางเรียกว่า guard band กว้างเท่าความคลาดเคลื่อน U95 ตามหลัก JCGM 106 ทำให้ใช้เครื่องมาตรฐานเฉพาะจุดที่จำเป็น

## Slide 6: วงจรการทำงาน: PDCA ต่อด้วยชั้นการจัดการความรู้
กระบวนการ
อ้างอิง: Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. MIT Press · Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company. Oxford University Press · github.com/banpot/LightCheck-KM/docs/km-process.md
1
วางแผน
P · เกณฑ์ + จุดวัดกริด
2
ตรวจวัด
D · คัดกรองทุกห้อง
3
ตรวจสอบ
C · ยืนยันจุดใกล้เกณฑ์
4
ปรับปรุง
A · แก้ไข + วัดซ้ำ
5
ถอดบทเรียน
KM · LL-01…LL-05
6
ใช้ซ้ำ
KM · public repo
LightCheck KM
PDCA + Tacit → Explicit
ใช่ PDCA หรือไม่?
ใช่: ระดับปฏิบัติงานคือ PDCA ของการดูแลแสงตาม Green Office 5.2.1
สิ่งที่เพิ่ม: ชั้น KM 2 ขั้น ถอดบทเรียนเป็นโค้ด SOP ข้อมูล แล้วเผยแพร่
ผล: รอบถัดไปและส่วนงานอื่น เริ่มจากความรู้ที่สะสมไว้
Notes: ถ้าถามว่าใช่ PDCA หรือไม่ — ใช่ ในระดับปฏิบัติงานเป็น PDCA ของการดูแลแสงตาม Green Office ที่ให้ตรวจ พบปัญหา แก้ไข และตรวจซ้ำ สิ่งที่เพิ่มคือชั้น KM สองขั้นต่อท้ายทุกรอบ: ถอดบทเรียนจากหน้างานแล้วเขียนเป็นโค้ด SOP และข้อมูล แล้วเผยแพร่ให้ใช้ซ้ำ รอบถัดไปหรือส่วนงานอื่นจึงเริ่มจากความรู้ที่สะสมไว้ ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ ในมุม SECI คือการแปลง tacit knowledge จากหน้างานเป็น explicit knowledge ที่ทำซ้ำได้

## Slide 7: ต้นแบบราคา ≈ 385 บาท ประกอบเองได้จากชิ้นส่วนทั่วไป
เครื่องมือ
อ้างอิง: Adafruit. TSL2591 High Dynamic Range Digital Light Sensor (learn.adafruit.com/adafruit-tsl2591) · ams (2018). TSL2591 Light-to-Digital Converter datasheet DS000338 · github.com/banpot/LightCheck-KM/hardware/bom.md · ภาพ: Adafruit Industries (CC BY-SA) · Tpkull / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
TSL2591
หัวรับแสง I²C · 0x29
200 ฿
Wemos D1 mini
ESP8266 · Wi-Fi ในตัว
89 ฿
LCD1602 + I²C
จอแสดงผล 16×2
70 ฿
กล่อง PLA+ ≈ 54 g
480 ฿/กก. × 0.0536 กก.
≈ 26 ฿
รวม ≈ 385 ฿ ต่อเครื่อง 89 + 200 + 70 + 26 · ไม่รวมสายไฟ สกรู และสาย USB-C ที่มีอยู่แล้ว
Notes: ต้นแบบมีชิ้นส่วนหลัก 3 ชิ้น ราคาจริงที่ซื้อ: เซนเซอร์แสง TSL2591 200 บาท, ไมโครคอนโทรลเลอร์ Wemos D1 mini 89 บาท ซึ่งมี Wi-Fi ในตัว, จอ LCD1602 พร้อม I²C 70 บาท กล่องพิมพ์ 3 มิติด้วย PLA+ ราคา 480 บาทต่อกิโลกรัม คิดตามน้ำหนักที่คาดว่าจะใช้ 53.6 กรัม เป็นเงินราว 26 บาท โดยคำนวณจากไฟล์ STL ทีละชั้น รวมประมาณ 385 บาทต่อเครื่อง ไม่รวมสายไฟ สกรู และสาย USB-C ที่มีอยู่แล้ว

## Slide 8: ต่อวงจร 2 สาย ใช้ไฟจาก power bank และพิมพ์กล่องเอง
เครื่องมือ
อ้างอิง: github.com/banpot/LightCheck-KM/docs/wiring.md · github.com/banpot/LightCheck-KM/hardware/enclosure · ams (2018). TSL2591 Light-to-Digital Converter datasheet DS000338
พิมพ์กล่องด้วย Creality Ender-6 (ภาพจริง)
USB-C 5 V (power bank)
SDA = D2, SCL = D1
STL ดาวน์โหลดได้ · 108×63×26 มม. · ช่องขาตั้งกล้อง
Notes: ผังวงจรใช้บัส I²C ร่วมกันเพียง 2 สาย คือ SDA ที่ขา D2 และ SCL ที่ขา D1 เซนเซอร์อยู่ที่แอดเดรส 0x29 จออยู่ที่ 0x3F ไฟเลี้ยงมาจากสาย USB-C 5 V ต่อ power bank หรืออะแดปเตอร์มือถือ บอร์ดจ่าย 5 V ให้จอ และแปลงเป็น 3.3 V ให้เซนเซอร์เอง จึงพกไปวัดทุกห้องได้ กล่องพิมพ์ด้วย Creality Ender-6 ไฟล์ STL เปิดให้ดาวน์โหลด หัวรับแสงเสมอผิวฝาไม่มีขอบบังแสง และมีช่องน็อต 1/4 นิ้วใต้กล่องสำหรับขาตั้งกล้องที่ระดับ 75 ซม. ตามวิธีวัด

## Slide 9: แสง LED ไม่เหมือนแสงธรรมชาติ และกระพริบตามไฟ 50 Hz
บทเรียนหน้างาน · Tacit → Explicit
อ้างอิง: U.S. DOE / PNNL (2016). Characterizing Photometric Flicker, PNNL-25135 · ams (2018). TSL2591 Light-to-Digital Converter datasheet DS000338 · github.com/banpot/LightCheck-KM/tools/fw_sim · github.com/banpot/LightCheck-KM/lessons-learned.md
1
สว่างตามขนาดกระแส
ไฟ 50 Hz → แสงวูบ 100 ครั้ง/วินาที (คาบ 10 ms)
2
integration 300 ms
= 30 รอบของ 100 Hz พอดี (และ 15 รอบของ 50 Hz)
3
เฉลี่ย 5 ค่า + แสดง *
จดค่าเมื่อจอขึ้น * (CV < 2%)
4
สอบเทียบใต้แสงจริง
LED มี IR น้อยกว่าแสงแดด จึงคลาดเคลื่อนต่างกัน
Chart: ความแกว่งของค่าที่อ่าน (CV, %) เมื่อแสงแกว่งต่อครั้งระดับต่าง ๆ
| 0.7% | 1.5% | 3.0% | 6.0%
ค่าแต่ละครั้ง | 0.7 | 1.5 | 3 | 6
ค่าบนจอ (เฉลี่ย 5 ค่า) | 0.33 | 0.64 | 1.53 | 2.61
~2×
ค่าบนจอนิ่งขึ้น (fw_sim)
41 → 0
ระดับที่ auto-range แกว่งจน SATURATED (v1.0 → v1.1 จาก 521)
Notes: ปัญหาที่เจอจริงตอนลงพื้นที่: ค่าที่อ่านใต้โคม LED กระโดดไปมา และไม่สอดคล้องกับจุดที่มีแสงธรรมชาติผสม ข้อแรก LED มีพลังงานช่วงอินฟราเรดน้อยกว่าแสงแดด สูตรของเซนเซอร์สองช่องจึงคลาดเคลื่อนต่างกันตามแหล่งแสง ข้อสอง ไฟบ้าน 50 Hz สลับขั้ว 50 รอบต่อวินาที แต่ความสว่างของ LED ขึ้นกับขนาดกระแส ไม่ขึ้นกับทิศ ในหนึ่งรอบจึงสว่างสุด 2 ครั้ง แสงวูบ 100 ครั้งต่อวินาที รายงาน DOE/PNNL ระบุว่าความถี่พื้นฐานของการกระพริบคือ 2 เท่าของความถี่ไฟ วิธีแก้: integration time 300 ms ซึ่งเท่ากับ 30 รอบของ 100 Hz พอดี (และ 15 รอบของ 50 Hz) เฉลี่ย 5 ค่าล่าสุด และแสดงดาวบนจอเมื่อค่านิ่ง ผลทดสอบในแบบจำลอง firmware ค่าบนจอแกว่งลดลงราว 2 เท่า ระหว่างทดสอบยังพบบั๊ก auto-range ของ v1.0 ที่แกว่งจนขึ้น SATURATED 41 ระดับจาก 521 ระดับ v1.1 แก้เหลือศูนย์

## Slide 10: สมการชดเชย: แปลงค่าของต้นแบบให้ใกล้เครื่องมาตรฐาน
วิธีการ
อ้างอิง: Adafruit_TSL2591_Library v1.4.5 (calculateLux, LUX_DF = 408) · ams (2018). TSL2591 Light-to-Digital Converter datasheet DS000338 · github.com/banpot/LightCheck-KM/calibration/README.md
ADC
CH0, CH1
Raw lux
Eraw
เฉลี่ย 5 ค่า
Ēraw
ค่าหลังชดเชย
Ecorr
หา a, b (ครั้งเดียวต่อเครื่อง)
fit ด้วย least squares บนชุดวัดคู่ · ทดสอบบนชุด validation แยกกัน
ผลจำลอง · ไม่ใช่ข้อมูลวัดจริง
ตัวอย่าง
a = 1.596, b = −4.2 lx
Raw 250 lx ⇒ 1.596 × 250 − 4.2 = 394.8 lx
อยู่ในช่วงยืนยันของเกณฑ์ 400 lx (371–429) → วัดซ้ำด้วยเครื่องมาตรฐาน
Notes: ค่าจากเซนเซอร์ผ่าน 4 ขั้น: อ่าน ADC สองช่อง แปลงเป็น lux ดิบตามสูตรของไลบรารี เฉลี่ย 5 ค่า แล้วชดเชยด้วยสมการเส้นตรง E corrected = a คูณ E raw เฉลี่ย บวก b หาค่า a และ b ด้วย least squares จากการวัดคู่กับเครื่องมาตรฐานเพียงครั้งเดียว และทดสอบความแม่นยำบนข้อมูลอีกชุดคนละ session เพื่อไม่ให้หลอกตัวเอง ตัวอย่างผลจำลอง a = 1.596, b = −4.2: ค่าดิบ 250 lux ชดเชยแล้วได้ 394.8 lux ซึ่งอยู่ในช่วงยืนยันของเกณฑ์ 400 lux จึงต้องวัดซ้ำด้วยเครื่องมาตรฐาน

## Slide 11: ความแม่นยำที่คาดว่าจะได้: Monte Carlo 5,000 รอบ
ผลลัพธ์ · ความแม่นยำที่คาดว่าจะได้
อ้างอิง: ams (2018). TSL2591 Light-to-Digital Converter datasheet DS000338 · HIOKI. LUX METER FT3424 specifications (±2% rdg., JIS C 1609-1 AA). ราคา: Thai Interelectric, 26,340 ฿ + VAT 7% · github.com/banpot/LightCheck-KM/calibration/simulate_calibration.py
Chart: ค่าจากเครื่องอ้างอิงมาตรฐาน (lux)
| 100 | 102 | 106 | 142 | 147 | 157 | 186 | 187 | 188 | 281 | 304 | 319 | 398 | 406 | 425 | 473 | 474 | 499 | 704 | 731 | 783 | 953 | 971 | 1071
ก่อนชดเชย (Raw) | 66.7 | 64 | 68 | 91.2 | 93.4 | 100.1 | 120.2 | 119.8 | 123.4 | 184.8 | 195.3 | 204.5 | 228 | 272.1 | 271.6 | 309.9 | 301.7 | 327.4 | 460.5 | 465.7 | 504.5 | 594.4 | 613 | 634
หลังชดเชย | 102.2 | 97.9 | 104.3 | 141.3 | 144.8 | 155.5 | 187.6 | 187.1 | 192.7 | 290.7 | 307.4 | 322.2 | 359.7 | 430 | 429.2 | 490.5 | 477.3 | 518.4 | 730.8 | 739 | 801 | 944.6 | 974.2 | 1007.6
y = x | 100 | 102 | 106 | 142 | 147 | 157 | 186 | 187 | 188 | 281 | 304 | 319 | 398 | 406 | 425 | 473 | 474 | 499 | 704 | 731 | 783 | 953 | 971 | 1071
ผลจำลอง · ไม่ใช่ข้อมูลวัดจริง
±7.3%
คลาดเคลื่อน (95%) หลังชดเชย
37% → 2.5%
MAPE ก่อน → หลังชดเชย
P95 หลังชดเชย 4.0%
Chart: ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่านผิด ที่เกณฑ์ 300 lux
| Raw (ไม่ชดเชย) | ชดเชยแล้ว | ชดเชย + guard band
ตัดสินผิด (%) | 44.9 | 2.21 | 0.07
guard band ส่งยืนยัน ≈ 13% ของจุด
Notes: ยังไม่มีข้อมูลวัดคู่จริงกับเครื่องมาตรฐาน จึงประเมินด้วยวิธีเชิงอัลกอริทึม: จำลองการสอบเทียบ 5,000 รอบ จากความคลาดเคลื่อนตาม datasheet ของ TSL2591 และสเปกของ HIOKI FT3424 ±2% กราฟซ้าย: จุดสีส้มคือค่าดิบ อ่านต่ำกว่าจริงราว 1 ใน 3 จุดสีเขียวหลังชดเชยเข้าใกล้เส้น y = x ตัวเลขสำคัญ: ความคลาดเคลื่อน 95% หลังชดเชย ±7.3% MAPE ลดจาก 37% เหลือ 2.5% และที่สำคัญที่สุดสำหรับคำถาม “พอหรือไม่”: ตัดสินผิดที่เกณฑ์ 300 lux จาก 45% เหลือ 2.2% และเหลือ 0.07% เมื่อใช้ guard band โดยส่งยืนยันราว 13% ของจุด ย้ำว่าเป็นผลจำลอง และเป็นโจทย์ข้อแรกที่เชิญชวนให้ร่วมวัดคู่จริง

## Slide 12: ผลใช้งานจริง: ห้องทำงานเกือบทุกห้องแสงต่ำกว่ามาตรฐาน 10–30%
ผลลัพธ์ · ใช้งานจริง
อ้างอิง: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2561). ประกาศ เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง · github.com/banpot/LightCheck-KM/docs/lighting-improvement.md · github.com/banpot/LightCheck-KM/tools/survey/lighting_upgrade.py
ผลการคัดกรองจริง
10–30%
ต่ำกว่าระดับมาตรฐาน
ห้องทำงานเกือบทุกห้องของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี (ยกเว้นห้องประชุม)
→ ผู้บริหารวางแผนปรับปรุงทันที
1
ขาดเล็กน้อย (≤ ~20%)
เปลี่ยนหลอด LED ให้วัตต์สูงขึ้น
เช่น วัดได้ 270 lx: หลอด 18 W → 22 W
2
ขาดมาก (> ~20%)
ติดหลอดไฟเพิ่ม
เช่น วัดได้ 220 lx: 6 ดวง → 9 ดวง
Eเป้าหมาย = เกณฑ์ × (1 + U₉₅) ≈ 322 lx · ยืนยันด้วยเครื่องมาตรฐานก่อนจัดซื้อ · วัดซ้ำหลังปรับปรุง
Notes: นำ LightCheck KM ไปคัดกรองห้องทำงานของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี พบว่าเกือบทุกห้อง ยกเว้นห้องประชุม มีแสงต่ำกว่าระดับมาตรฐาน 10–30% ผู้บริหารสำนักฯ วางแผนปรับปรุงทันทีเป็น 2 แนวทาง: ขาดเล็กน้อย เปลี่ยนหลอด LED ให้กำลังวัตต์สูงขึ้น คำนวณจาก P ใหม่ = P เดิม × E เป้าหมาย / E วัดได้ เช่น วัดได้ 270 lux ใช้หลอด 18 W เปลี่ยนเป็น 22 W ขาดมาก ติดหลอดเพิ่ม N ใหม่ = ปัดขึ้นของ N เดิม × E เป้าหมาย / E วัดได้ เช่น 220 lux จาก 6 ดวงเป็น 9 ดวง สูตรมาจาก lumen method ห้องเดิมโคมเดิม ความส่องสว่างแปรตามฟลักซ์รวม เป้าหมายตั้งเผื่อความคลาดเคลื่อน = เกณฑ์ × (1 + U95) ≈ 322 lux ก่อนจัดซื้อให้ยืนยันห้องที่จะลงทุนด้วยเครื่องมาตรฐาน และวัดซ้ำหลังปรับปรุง นี่คือขั้น Act และ Check ของ PDCA

## Slide 13: คณะและส่วนงาน: ใช้ได้ทันที ไม่ต้องมีความรู้เทคนิค
ประโยชน์ต่อคณะ / ส่วนงาน
อ้างอิง: github.com/banpot/LightCheck-KM/docs/user-manual.md · github.com/banpot/LightCheck-KM/docs/measurement-SOP.md · github.com/banpot/LightCheck-KM/tools/survey/grid_planner.py
1
ขอรับการถ่ายทอด
หรือประกอบเองตามคู่มือภาษาไทย
2
พิมพ์ผังจุดวัด
กริด 2×2 ม. + แบบบันทึก (grid_planner)
3
วัดแล้วจด
วางที่ 75 ซม. รอจอขึ้น * แล้วจดค่า
4
ส่งจุดใกล้เกณฑ์
แถบเหลืองยืนยันด้วยเครื่องมาตรฐาน
5
ปรับปรุง + วัดซ้ำ
เปลี่ยนหลอดหรือเพิ่มโคม แล้ววัดซ้ำ
ไม่ต้องรู้เรื่อง firmware หรือสมการ
เครื่องชดเชยค่าให้เอง และจอบอกเมื่อค่านิ่ง (*)
แบบบันทึก SOP และ checklist Green Office พร้อมใช้
รู้ว่าห้องไหนแสงไม่พอ ทุกห้องในรอบเดียว ไม่ต้องรอคิวเครื่องมาตรฐาน
ได้แผนปรับปรุงที่คำนวณได้ จำนวนหลอด/วัตต์ จากสูตรเดียวกัน
ข้อมูลประกอบ Green Office ร่วมกับผลยืนยันจากเครื่องมาตรฐาน
Notes: สำหรับคณะหรือส่วนงานที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เทคนิค ใช้ได้ใน 5 ขั้น ไม่ต้องรู้เรื่อง firmware หรือสมการ เพราะเครื่องชดเชยค่าให้เอง และจอบอกเมื่อค่านิ่งด้วยเครื่องหมายดาว 1 ขอรับการถ่ายทอดหรือประกอบเองตามคู่มือ 2 พิมพ์ผังจุดวัดและแบบบันทึกจากเครื่องมือ grid planner 3 วางเครื่องที่ระดับ 75 ซม. รอจอขึ้นดาวแล้วจดค่า 4 จุดที่อยู่ในแถบสีเหลืองส่งยืนยันด้วยเครื่องมาตรฐาน 5 ปรับปรุงตามสูตรแล้ววัดซ้ำ สิ่งที่ได้คือรู้ว่าห้องไหนแสงไม่พอ มีแผนปรับปรุงที่คำนวณได้ และใช้เป็นข้อมูลประกอบ Green Office 5.2.1 ร่วมกับผลยืนยันจากเครื่องมาตรฐาน

## Slide 14: เจ้าหน้าที่เทคนิคและนักวิจัย: ต่อยอดจากโค้ดเปิดที่พร้อมใช้
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่เทคนิค / นักวิจัย
อ้างอิง: github.com/banpot/LightCheck-KM/firmware · github.com/banpot/LightCheck-KM/calibration · github.com/banpot/LightCheck-KM/tools/fw_sim · github.com/banpot/LightCheck-KM/hardware/enclosure/src
สิ่งที่พร้อมให้ต่อยอดแล้ว
Firmware v1.1
Raw/Corrected CSV ทาง Serial · ค่าคงที่สมการ · รุ่นสมการ (traceability)
ชุดสอบเทียบ
fit · metrics (MAE/RMSE/MAPE) · guard band · Monte Carlo
แบบจำลอง firmware
tools/fw_sim ทดสอบ auto-range และการเฉลี่ยโดยไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์
กล่อง parametric
แก้ขนาดใน Python แล้วสร้าง STL ใหม่ · ผังวงจรสร้างจากโค้ด
ตัวอย่างต่อยอด: Wi-Fi + dashboard
LightCheck KM (ESP8266)
ส่งค่า Raw/Corrected ผ่าน Wi-Fi (HTTP)
เซิร์ฟเวอร์ Node.js + EJS
รับค่า ตรวจรุ่นสมการ
SQLite / MongoDB
เก็บผลทุกจุดวัด ทุกห้อง ทุกปี
Dashboard + รายงาน
แผนที่ความสว่าง · แบบบันทึก Green Office
Notes: สำหรับเจ้าหน้าที่เทคนิคและนักวิจัย ทุกชิ้นเปิดเป็นโค้ด จึงต่อยอดได้ทันที firmware ส่งค่า Raw และ Corrected ออก Serial เป็น CSV พร้อมรุ่นสมการ ชุดเครื่องมือสอบเทียบมีทั้ง fit, metrics และ guard band แบบจำลอง firmware ทดสอบ logic ได้บนคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์ และกล่องเป็นแบบ parametric ตัวอย่างการต่อยอด: ESP8266 มี Wi-Fi อยู่แล้ว ส่งค่าเข้าเซิร์ฟเวอร์ Node.js กับ EJS เก็บใน SQLite หรือ MongoDB แล้วทำ dashboard และแบบรายงาน Green Office อัตโนมัติ

## Slide 15: เผยแพร่แล้ว: สแกนเพื่อนำไปใช้ได้ทันที
การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้
อ้างอิง: github.com/banpot/LightCheck-KM · github.com/banpot/LightCheck-KM/docs/km-dissemination.md
github.com/banpot/LightCheck-KM
หน้า repository สาธารณะ (คู่มือภาษาไทย · firmware · STL · เครื่องมือ)
20
เอกสาร/คู่มือ
2
ไฟล์ STL
19
เครื่องมือ Python
Public
MIT / CC BY 4.0
Public repository
โค้ด STL คู่มือ SOP แบบบันทึก
GitHub Issues
ถาม-ตอบ · ขอรับการถ่ายทอด
QR บนโปสเตอร์และสไลด์
ลิงก์ตรงไป repository
ทำซ้ำได้ทุกตัวเลข
คำสั่งเดียว make all
Notes: องค์ความรู้ทั้งชุดเปิดเป็น public repository บน GitHub ให้บุคลากรทุกส่วนงานเข้าถึง ทำซ้ำ และต่อยอดได้เองโดยไม่ต้องขอสิทธิ์ มีเอกสารและคู่มือ 20 ฉบับ ไฟล์ STL 2 ไฟล์ เครื่องมือ Python 19 ตัว ใช้สัญญาอนุญาต MIT สำหรับโค้ด และ CC BY 4.0 สำหรับเอกสารและฮาร์ดแวร์ ช่องทางถาม-ตอบและขอรับการถ่ายทอดคือ GitHub Issues คำตอบสะสมเป็นความรู้ให้คนถัดไป และทุกตัวเลขในงานนี้สร้างซ้ำได้ด้วยคำสั่ง make all

## Slide 16: ช่องว่างที่ยังเปิดอยู่: ข้อจำกัดของวันนี้ คือโจทย์ให้ร่วมพัฒนา
เชิญร่วมพัฒนาต่อบน GitHub
อ้างอิง: github.com/banpot/LightCheck-KM/docs/open-problems.md · github.com/banpot/LightCheck-KM/issues
ข้อจำกัดที่เปิดเผย
ความแม่นยำยังเป็นผลจำลอง ยังไม่มีข้อมูลวัดคู่จริง
ผล 10–30% มาจากการคัดกรอง ต้องยืนยันก่อนลงทุน
spectral/cosine response ไม่เท่าเครื่องมาตรฐาน
backpack LCD pull-up 5 V ควรมี level shifter
โจทย์ที่เปิดให้ร่วมพัฒนา
วัดคู่จริงกับเครื่องมาตรฐาน
แทนผลจำลองด้วยข้อมูลจริง
ง่าย
สมการแยกตามชนิดหลอด
LED / ฟลูออเรสเซนต์ / แสงผสม
กลาง
Wi-Fi logging + dashboard
Node.js + EJS, SQLite / MongoDB
กลาง
ฝากระจายแสง (cosine)
ลดความคลาดเคลื่อนเมื่อแสงเฉียง
กลาง
แผนที่ความสว่างจากกริด
heatmap จุดมืดทั้งห้อง
ง่าย
เซนเซอร์เพิ่มบน I²C
CO₂ · อุณหภูมิ · ความชื้น · เสียง
กลาง
วิธีร่วม: เปิด Issue “[ร่วมพัฒนา] ชื่อหัวข้อ” แล้วส่ง Pull Request · รายละเอียด docs/open-problems.md
Notes: เราเปิดเผยข้อจำกัดตรง ๆ และทำให้เป็นโจทย์ให้ร่วมพัฒนา ข้อที่สำคัญที่สุดคือความแม่นยำที่แสดงยังเป็นผลจำลอง โจทย์ข้อแรกจึงเป็นการวัดคู่จริงกับเครื่องมาตรฐาน ซึ่งเป็นงานระดับง่าย ทำตาม SOP ได้เลย ข้ออื่น ๆ เช่น สมการแยกตามชนิดหลอด Wi-Fi logging กับ dashboard ฝากระจายแสงลดความคลาดเคลื่อนเชิงมุม แผนที่ความสว่างจากกริด และเซนเซอร์สภาพแวดล้อมเพิ่ม วิธีร่วม: เลือกหัวข้อในเอกสาร open-problems เปิด Issue ชื่อ [ร่วมพัฒนา] ตามด้วยชื่อหัวข้อ แล้วส่ง Pull Request

## Slide 17: แสงที่พอ คือการดูแลสายตาคนทำงาน
คนเป็นศูนย์กลาง
ตัวชี้วัดมีไว้ปกป้องสายตา ไม่ใช่แค่ผ่านเกณฑ์
ตอบให้ได้ว่า “พอหรือไม่”
เครื่องละ ~385 ฿ คัดกรองทุกห้อง ยืนยันเฉพาะจุดใกล้เส้น
ความรู้ขององค์กร
โค้ด SOP STL บทเรียน เปิดให้ใช้ซ้ำและร่วมพัฒนา
สแกน · ใช้ · ร่วมพัฒนา
ขอบคุณ · ถาม-ตอบ
Notes: สรุป 3 ข้อ: หนึ่ง เราเริ่มจากคน ตัวชี้วัดมีไว้ปกป้องสายตา สอง เราไม่ต้องการทศนิยมหลายตำแหน่ง แค่ต้องตอบให้ได้ว่าพอหรือไม่ เครื่องละราว 385 บาทคัดกรองได้ทุกห้อง และยืนยันเฉพาะจุดใกล้เส้น สาม ทุกอย่างเป็นความรู้ขององค์กรที่เปิดให้ใช้ซ้ำและร่วมพัฒนาต่อ สแกน QR ได้เลย ขอบคุณ และยินดีตอบคำถาม

## Slide 18: ถ้าถามว่า “ใช่ PDCA หรือไม่”: แต่ละขั้นทำอะไร มีหลักฐานอะไร
สำรองตอบคำถาม
อ้างอิง: Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. MIT Press · Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company. Oxford University Press · github.com/banpot/LightCheck-KM/docs/km-process.md
ขั้น | สิ่งที่ทำ | หลักฐานใน repository
P · วางแผน | กำหนดเกณฑ์ 300/150/400–500 lux และจุดวัดกริด 2×2 ม. | tools/survey/grid_planner.py · docs/measurement-SOP.md
D · ตรวจวัด | คัดกรองทุกห้องด้วยต้นแบบ จดค่าเมื่อจอขึ้น * | แบบบันทึก (templates/) · firmware v1.1
C · ตรวจสอบ | จุดในแถบ guard band ยืนยันด้วยเครื่องมาตรฐาน | calibration/ · guard band ใน SOP
A · ปรับปรุง | เปลี่ยนหลอด/เพิ่มโคมตามสูตร แล้ววัดซ้ำ | docs/lighting-improvement.md · lighting_upgrade.py
KM · ถอดบทเรียน | บันทึกปัญหาหน้างานเป็นบทเรียน LL-01…LL-05 | lessons-learned.md · CHANGELOG.md
KM · ใช้ซ้ำ | เผยแพร่โค้ด SOP STL ให้ส่วนงานอื่นเริ่มได้ทันที | public repo · docs/km-dissemination.md · open-problems.md
SECI: ประสบการณ์หน้างาน (tacit) → บทเรียน โค้ด SOP (explicit) → ส่วนงานอื่นนำไปใช้และเรียนรู้ต่อ (internalization)
Notes: ใช้ตอบคำถามเรื่อง PDCA: ทุกขั้นมีหลักฐานใน repository ส่วนที่ต่างจาก PDCA ทั่วไปคือ 2 ขั้นท้ายที่ทำให้ความรู้ไม่หายไปกับคน

## Slide 19: ถ้าถามว่า “ผลจำลองมาจากไหน เชื่อได้แค่ไหน”
สำรองตอบคำถาม
อ้างอิง: ams (2018). TSL2591 Light-to-Digital Converter datasheet DS000338 · HIOKI. LUX METER FT3424 specifications (±2% rdg., JIS C 1609-1 AA). ราคา: Thai Interelectric, 26,340 ฿ + VAT 7% · github.com/banpot/LightCheck-KM/calibration/simulate_calibration.py · github.com/banpot/LightCheck-KM/calibration/expected_bias_from_datasheet.py
1
สุ่มความไวเซนเซอร์ ตามช่วง responsivity ใน datasheet TSL2591 และ LED ขาว 300–330 lm/W
2
สุ่มเครื่องอ้างอิง ความคลาดเคลื่อนตามสเปก HIOKI FT3424 ±2% rdg.
3
fit บนชุดหนึ่ง least squares หา a, b จากจุดวัดคู่
4
ทดสอบบนอีกชุด MAPE, U95, การตัดสินผิดที่เกณฑ์ 150/300/400
5
ทำซ้ำ 5,000 รอบ รายงานค่ากลางและ P95 ของทุกตัวชี้วัด
ใช้ตีความอย่างไร
บอกว่า “ถ้าเซนเซอร์เป็นไปตาม datasheet” จะได้ความแม่นยำราวนี้ ไม่ใช่ค่ารับรอง
ทุกตัวเลขติดป้าย “ผลจำลอง” และสร้างซ้ำได้ด้วย make all
ขั้นต่อไป: วัดคู่จริงกับเครื่องมาตรฐาน แล้วเผยแพร่สมการและ U95 จริง
Notes: แบบจำลองสร้างการสอบเทียบเสมือน 5,000 ชุด แต่ละชุดสุ่มความไวของเซนเซอร์ตามช่วงใน datasheet สุ่มความคลาดเคลื่อนของเครื่องอ้างอิงตามสเปก ±2% แล้ว fit สมการบนชุดหนึ่งและวัดผลบนอีกชุด ผลจึงบอกว่า “ถ้าเซนเซอร์เป็นไปตาม datasheet จะได้ประมาณนี้” ไม่ได้แทนข้อมูลจริง ทุกสไลด์ที่ใช้ผลนี้ติดป้ายผลจำลองไว้ และจะแทนด้วยข้อมูลวัดคู่จริงเป็นโจทย์ข้อแรก

## Slide 20: ถ้าถามว่า “ต้นทุนคิดอย่างไร”
สำรองตอบคำถาม
อ้างอิง: github.com/banpot/LightCheck-KM/hardware/bom.md · github.com/banpot/LightCheck-KM/hardware/enclosure/src/estimate_filament.py · HIOKI. LUX METER FT3424 specifications (±2% rdg., JIS C 1609-1 AA). ราคา: Thai Interelectric, 26,340 ฿ + VAT 7%
รายการ | ราคา | หมายเหตุ
Wemos D1 mini (ESP8266) | 89 ฿ | ไมโครคอนโทรลเลอร์ + Wi-Fi
TSL2591 light sensor | 200 ฿ | หัวรับแสง I²C 0x29
LCD1602 + I²C backpack | 70 ฿ | จอแสดงผล 16×2
กล่อง PLA+ ≈ 53.6 g | ≈ 26 ฿ | PLA+ 480 ฿/กก. × 0.0536 กก. (คำนวณจาก STL ทีละชั้น)
รวมต่อเครื่อง | ≈ 385 ฿ | ไม่รวมสายไฟ สกรู สาย USB-C ที่มีอยู่แล้ว
HIOKI FT3424 (อ้างอิง) | 28,183.80 ฿ | 26,340 ฿ + VAT 7% · ถูกที่สุดที่สำรวจได้
ต้นแบบ ≈ 1.4% ของราคาเครื่องมาตรฐาน (ถูกกว่าราว 73 เท่า) แต่ไม่ได้เทียบเท่า: ต่างกันด้านใบสอบเทียบ spectral/cosine response และการรับรอง
Notes: ราคาอุปกรณ์เป็นราคาที่ซื้อจริง ส่วนกล่องคิดตามน้ำหนักเส้นพลาสติกที่คาดว่าจะใช้ โดยตัดไฟล์ STL เป็นชั้นละ 0.4 มม. ขอบ 3 เส้นเป็นเนื้อตัน ผิวบนล่าง 0.8 มม. ที่เหลือ infill 20% ได้ 53.6 กรัม คูณ 0.48 บาทต่อกรัม เป็น 25.7 บาท

## Slide 21: ถ้าถามว่า “ทำไม LED กระพริบ 100 Hz ไม่ใช่ 50 Hz ตามไฟบ้าน”
สำรองตอบคำถาม
อ้างอิง: U.S. DOE / PNNL (2016). Characterizing Photometric Flicker, PNNL-25135 · github.com/banpot/LightCheck-KM/lessons-learned.md (LL-05)
Chart: เวลา (ms)
1 รอบไฟ = 20 ms
แรงดันขึ้นบวก 1 ครั้ง ลบ 1 ครั้ง
ความสว่างไม่สนทิศ
สว่างสุด 2 ครั้งต่อรอบ = 100 ครั้ง/วินาที
300 ms = 30 รอบพอดี
ทุกค่าที่อ่านรวมรอบวูบครบทุกครั้ง
driver แบบครึ่งคลื่นราคาถูกอาจกระพริบ 50 Hz · ไม่ว่าแบบใด integration 300 ms ก็ครบรอบพอดี
Notes: ไฟบ้าน 50 Hz คือแรงดันสลับขั้ว 50 รอบต่อวินาที แต่ความสว่างขึ้นกับขนาดของกระแส ไม่ขึ้นกับทิศ ในหนึ่งรอบกระแสขึ้นถึงยอด 2 ครั้ง ช่วงบวกและช่วงลบ driver หลอด LED ส่วนใหญ่ใช้วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่น แสงจึงสว่าง-หรี่ 100 ครั้งต่อวินาที คาบ 10 ms รายงาน DOE/PNNL ระบุว่าความถี่พื้นฐานของการกระพริบของแหล่งแสงทั่วไปคือ 2 เท่าของความถี่ไฟ มีเฉพาะ driver แบบครึ่งคลื่นที่อาจกระพริบ 50 Hz ไม่ว่ากรณีใด integration time 300 ms เท่ากับ 30 รอบของ 100 Hz และ 15 รอบของ 50 Hz พอดี จึงใช้ได้ทั้งสองแบบ